## Cahier des charges, pour une Grille à Mailles type COUP D’ŒIL

## Axe tubulaire, moteur  à entraînement par chaîne

## des Ets SEFERS (77) www.sefers.fr ou similaire.

A/ 	Tablier métallique composé de tubes ondulés de diamètre 14mm et 2mm d’épaisseur, en acier galvanisé (Coefficient de galvanisation minimum Z 275), relié entre eux par des agrafes, avec un point de soudure sur 1 agrafe toute les 10, assurant la bonne tenue du tablier, y compris sur des dimensions de 18 mètres de largeur.

2 lames en partie basse et 4 lames en partie haute.

OPTIONS : 	Prelaqué blanc RAL 9010.

Laqué teinte RAL au choix.

Microperforé galvanisé.

Microperforé prelaquée blanc.

B/ 	Coulisses formant un U, dimensionnée en rapport de la largeur de la fermeture et d’une section de 50X30X50X2 Minimum.

C/ 	Axe d’enroulement de type tubulaire, non compensé, devant assuré une parfaite rigidité en fonction du poids du tablier.

D/ 	Lame finale en acier galvanisé (Z 275) de 15/10ème d’épaisseur minium, renforcée par une cornière ou un tube (suivant la largeur), permettant de limiter la flexion de celle-ci, avec serrure à cylindre double entrée, 2 points de condamnation et tringlerie en fer plat de 18X6, micro contact de sécurité.

E/ 	Motorisation constituée d’un moteur type « box » triphasé avec piquonerie d’entraînement, assurant 100% du poids du tablier sans compensation, avec dépannage de secours par manivelle ou treuil à chaîne, le moteur fourni devra être donné pour un minium de 50 à 80 manœuvres par jour, non consécutives.

F/ 	Commande par boite à clés, sur demi-cylindre européen.

G/ 	La flèche ou flexion du tablier (verticalement, vis-à-vis du linteau) ne devra pas excéder 1 centimètre/mètre et si nécessaire, prévoir un renvoi des coulisses vis à vis de l’axe des joues.

H/ 	Parachute de sécurité OBLIGATOIRE.

I/ 	Tous les composants de la fermeture et accessoires, devront être conforme à la norme CE.

J/ 	Les documents suivants devront IMPERATIVEMENT être fournis : un certificat d’homologation, un livret d’entretien & d’utilisation, une proposition de contrat de maintenance préventive.

## Option dans le choix du tablier :

Maille 3 tubes (renforcée), comprenant 1 tube de même section, droit, entre chaque ondulation

Maille rectangulaire, composée de tubes droits et repris par des biellettes positionnés en quinconce.

Matière du tablier & coulisses, en aluminium.

Option « anti-émeute » dans le cas de grandes surfaces et/ou d’un besoin de résistance à une pression.

Coulisses en forme de U de section très résistante, avec un fer plat soudé à l’intérieur, de chaque côté et en extrémité, avec renforcement par pattes en forme de Z de 10mm d’épaisseur ou par goussets venant reprendre la coulisse sur sont côté intérieur.

Sabots en forme de rond plein, soudés aux extrémités des tubes droits, empêchant la sortie du tablier, des coulisses.

Toutes les fabrications, devront être homologuées par un bureau de contrôle notifié, conformément à la Normes CE & le fabricant devra être en possession d’une qualification, type QUALIBAT ou similaire, avec une mention « technicité confirmée ou supérieure ».

SEFERS SA

B.E. – 22.12.05